一 采  煤  机  电  机  对  照  表                      笌1页

| 采 煤 机 电 机 | 采 煤 机 电 机 |
| --- | --- |
| 西北厂型号 | 抚顺厂型号 | 电压 | 备注 | 西北厂型号 | 抚顺厂型号 | 电压 | 备注 |
| YBC-5.5S | YBRB-5.5 | 1140 | 鸡西；天地【项1】 | YBC-30B | YBQYS4-30(A) | 1140 | 太矿 |
| YBC-7.5 | YBRB-7.5 | 1140 | 西安 | YBC-30 | YBQYS2-30 | 380 | 辽源 |
| YBCB-7.5；660/380V | YBRB2-7.5，660； |  | 天地 | YBCB-30G | YBRB-30（G） | 3300 | 鸡西 |
| YBRB-7.5C | YBRB2-7.5 | 1140 | 河北峰峰天择 | YBRB-30J | YBRB-30D | 1140 | 鸡西 |
| YBC-11 | YBRB-11(A) （样本）（或660） | 1140 | 辽源 | YBCB-30G1 | YBRB-30(A) ？YBRB-30B | 3300 | 创力，西安 |
| YBCB-11 | YBRB-11 YBRB-11（创力） | 1140 | 鸡西 创力 | YBVF-30J | YBQYS3-30(B) | 1140 | 三一，鸡西 |
| YBCB-11A | YBRB-11(E) | 1140 | 太矿 | YBCB-35G | YBRB-35A | 3300 | 天地 |
| YBRB-11G | YBRB-11(G) | 3300 | 西安 | YBCB-35G1 | YBRB-35G | 3300 | 太矿 |
| YBRB-11D | YBRB-11(F) | 1140 | 西安 | YBC-40S单出线 | YBCS-40双出线(？)出水口方向不同 | 1140;660 | 上海JOY( |
| YBVF-15 380或660/1140 | YBQYS2-15(A) 1140或380 |  | 创力 | YBC-40D（项1） | YBQYS-40B | 380 | 太矿、西安LT=580 |
| YBCB-18.5 | YBRB-18.5 | 1140 | 鸡西 | YBC-40D（项2） | 40B改型 | 380 | 北方交通LT=490 |
| YBCB-20 | YBRB-20 | 1140 | 西安 ,太矿 | YBC-40D1(项1) | YBQYS-40B | 380 | 天地LT=580 |
| YBCB-20A | YBRB2-20 | 1140 | 辽源，三一(空心轴) | YBC-40D1(项2) | YBQYS-40D（40B改型） | 380 | 创力LT=490 |
| YBCB-20G | YBRB-20 ；YBRB-20(A)(西安) | 3300 | G1天地，石家庄；太矿,西安 | YBC-40E | YBQYS3-40A | 380 | 太矿 |
| YBC-25B; | YBQYS4-25(A) | 1140 | 太矿 | YBC-40F | YBQYS2-40 | 1140/660 | 峰峰 ,无锡 |
| YBVF-25;30 ？YBC-25B(上海)？ | YBQYS2-25？ | 380 | 天地配套有问题 | YBVF-40 | KCB-40（磁阻电机） |  | 尺寸相同 |
| YBVF-25D,30D | YBQYS5-25(A), 30(A) | 380 | 西安 | YBVF-40J;45J | YBQYS4-40(380V1140V) | 380;660,1140 |  |
| YBC-30项1 | YBQYS2-30A | 380 | 西安 |  |  |  |  |

注：（1）我厂YBRB-11G与YBRB-11D外配尺寸相同，只是电压不同。（2）抚顺YBRB-11(G）与,YBRB-11(F)比，机壳长度和接线盒高度不同。（3）YBVF-25(YBC-25B上海)与抚顺YBQYS2-25互换有问题。(4)YBCB-11(创力)轴头多一个挡圈槽。（5）抚顺YBRB2-7.5单电压（660或1140），660V电压时,我厂是YBCB-7.5;  1140V电压时，我厂是YBRB-7.5C